| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EIGERFLEX® Kaltwasserleitung DN 20 – 40 (ø 25 – 50 mm) geeignet bis max 30°C und 16 bar, längswasserdicht, bestehend aus: Mediumrohr PE100, einem kontinuierlich eingeschäumten selbstregulierendem Frostschutzband, Aluminium-Klebeband zur Wärmeverteilung, Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem FCKW-freien, CO2 getriebenen flexiblen Polyurethan-Hartschaum, PE-Folie und einem sinusförmig gewellten, nahtlos aufextrudierten Polyethylen (LLD-PE) Außenmantel inklusive Werksprüfung. Lieferung auf Trommeln oder in Ringen. EIGERFLEX® Kaltwasserleitung lfd. m EIGERFLEX® 25/76 3/4“ DN 20 lfd. m EIGERFLEX® 32/76 1“ DN 25 lfd. m EIGERFLEX® 40/91 1 1/4“ DN 32 lfd. m EIGERFLEX® 50/91 1 1/2" DN 40 |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EIGERFLEX® Kaltwasserleitung DN 50 – 100 (ø 63 – 110 mm) geeignet bis max 30°C und 16 bar, längswasserdicht, bestehend aus: Mediumrohr PE100, einem kontinuierlich eingeschäumten selbstregulierendem Frostschutzband im Frostschutzbandkanal, Aluminium-Klebeband zur Wärmeverteilung, Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem FCKW-freien, CO2 getriebenen flexiblen Polyurethan-Hartschaum, PE-Folie und einem sinusförmig gewellten, nahtlos aufextrudierten Polyethylen (PE-LD) Außenmantel inklusive Werksprüfung. Lieferung auf Trommeln oder in Ringen. EIGERFLEX® Kaltwasserleitung lfd. m EIGERFLEX® 63/126 2“ DN 50 lfd. m EIGERFLEX® 75/126 2 1/2“ DN 65 lfd. m EIGERFLEX® 90/162 3“ DN 80 lfd. m EIGERFLEX® 110/162 4“ DN 100 * weiter Dimensionen auf Anfrage |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EIGERFLEX®-Hauseinführungsbogen 90° Schenkellänge 1,1 x 1,6m längswasserdicht Mediumrohr PE-HD, eingeschäumtes selbstreguliertes Frostschutzband, Aluminium-Klebeband zur Wärmeverteilung, Dämmung aus FCKW-freien CO2 getriebenen Polyurethan-Hartschaum, Schutzmantel aus Polyethylen (PE-HD). Bogen EIGERFLEX® Stück EIGERFLEX® 25/76 3/4“ DN 20 Stück EIGERFLEX® 32/76 1“ DN 25 Stück EIGERFLEX® 40/91 1 1/4“ DN 32 Stück EIGERFLEX® 50/91 1 1/2“ DN 40 Stück EIGERFLEX® 63/126 2“ DN 50 Stück EIGERFLEX® 75/126 2 1/2“ DN 65 Stück EIGERFLEX® 90/162 3“ DN 80 Stück EIGERFLEX® 110/162 4“ DN 100 |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EIGERFLEX®-Dichtungsring bestehend aus einem speziell profilierten Neopren-Ring, passend für: Aussendurchmesser EIGERFLEX® 76 mm Aussendurchmesser EIGERFLEX® 91 mm Aussendurchmesser EIGERFLEX® 111 mm Aussendurchmesser EIGERFLEX® 126 mm Aussendurchmesser EIGERFLEX® 142 mm Aussendurchmesser EIGERFLEX® 162 mm Mauerdurchführung-Dichtungsring dicht gegen drückendes Wasser < 0.5 bar, Dichtungseinsatz Typ A (zentrierend) und Typ C40 (dichtend) für Kernbohrung oder Futterrohr, passend für: Aussendurchmesser EIGERFLEX® 76 mm Aussendurchmesser EIGERFLEX® 91 mm Aussendurchmesser EIGERFLEX® 111 mm Aussendurchmesser EIGERFLEX® 126 mm Aussendurchmesser EIGERFLEX® 142 mm Aussendurchmesser EIGERFLEX® 162 mm |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EIGERFLEX® -Schrumpf–Endkappe für Feuchträume Wärmeschrumpfend als Abschluss bei Hauseinführungen, bestehend aus: Molekularvernetztem und modifiziertem Polyolefin, beschichtet mit bis zu 125°C temperaturbeständigem Dichtungskleber. Inklusive Temperaturmessstreifen und Schleifband. oder Endkappe für EIGERFLEX® für Trockenräume passend für: Stück EIGERFLEX® 25/76 3/4“ DN 20 Stück EIGERFLEX® 32/76 1“ DN 25 Stück EIGERFLEX® 40/91 1 1/4“ DN 32 Stück EIGERFLEX® 50/91 1 1/2“ DN 40 Stück EIGERFLEX® 63/126 2“ DN 50 Stück EIGERFLEX® 75/126 2 1/2“ DN 65 Stück EIGERFLEX® 90/162 3“ DN 80 Stück EIGERFLEX® 110/162 4“ DN 100 |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EIGERFLEX® -Anschlussstück Schraubverbindung zur Verbindung mit weiterführenden Leitungen PE-Anschlussstück aus Messing mit Aussengewinde, passend für PE-Rohr DN Aussengewinde 25 x 2.3 mm 20 3/4“ 32 x 2.9 mm 25 1“ 40 x 3.7 mm 32 1 1/4“ 50 x 4.6 mm 40 1 1/2“ 63 x 5.8 mm 50 2“ 75 x 6.8 mm 65 2 1/2“ 90 x 8.2 mm 80 3“ 110 x 10 mm 100 4“ EIGERFLEX® -Kupplung Schraubverbindung egal aus Messing zur Verbindung von zwei EIGERFLEX®-Leitungen (ohne Dämmaterial), passend für PE-Rohr DN PE-Rohr DN 25 x 2.3 mm 20 25 x 2.3 mm 20 32 x 2.9 mm 25 32 x 2.9 mm 25 40 x 3.7 mm 32 40 x 3.7 mm 32 50 x 4.6 mm 40 50 x 4.6 mm 40 63 x 5.8 mm 50 63 x 5.8 mm 50 75 x 6.8 mm 65 75 x 6.8 mm 65 90 x 8.2 mm 80 90 x 8.2 mm 80 110 x 10 mm 100 110 x 10 mm 100 EIGERFLEX® -Kupplung Schraubverbindung reduziert aus Messing zur Verbindung von zwei EIGERFLEX®-Leitungen (ohne Dämmaterial), passend für PE-Rohr DN PE-Rohr DN 32 x 2.9 mm 25 25 x 2.3 mm 20 40 x 3.7 mm 32 32 x 2.9 mm 25 50 x 4.6 mm 40 40 x 3.7 mm 32 63 x 5.8 mm 50 50 x 4.6 mm 40 75 x 6.8 mm 65 63 x 5.8 mm 50 90 x 8.2 mm 80 75 x 6.8 mm 65 110 x 10 mm 100 90 x 8.2 mm 80 |  |  |
| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
|  |  | EIGERFLEX® -Winkelkupplung 90° Schraubverbindung aus Messing zur Verbindung von zwei EIGERFLEX®-Leitungen (ohne Dämmaterial), passend für PE-Rohr DN 32 x 2.9 mm 25 40 x 3.7 mm 32 50 x 4.6 mm 40 63 x 5.8 mm 50 75 x 6.8 mm 65 90 x 8.2 mm 80 110 x 10 mm 100 EIGERFLEX®-T-Stück Schraubverbindung zur Verbindung von drei EIGERFLEX®-Leitungen (ohne Dämmaterial) bis zur mehrstufigen Reduzierung, passend für: Stück 25-25-25 mm Stück 32-32-32 mm Stück 32-25-32 mm Stück 32-25-25 mm Stück 40-40-40 mm Stück 40-32-40 mm Stück 40-25-40 mm Stück 40-32-32 mm Stück 40-25-32 mm Stück 50-50-50 mm Stück 50-40-50 mm Stück 50-32-50 mm Stück 50-25-50 mm Stück 50-40-40 mm Stück 50-32-40 mm Stück 50-25-40 mm Stück 63-63-63 mm Stück 63-50-63 mm Stück 63-40-63 mm Stück 63-32-63 mm Stück 63-25-63 mm Stück 63-50-50 mm Stück 63-40-50 mm Stück 63-32-50 mm Stück 63-25-50 mm |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EIGERFLEX®-T-Stück Schraubverbindung Fortsetzung Stück 75-75-75 mm Stück 75-63-75 mm Stück 75-50-75 mm Stück 75-40-75 mm Stück 75-32-75 mm Stück 75-25-75 mm Stück 75-63-63 mm Stück 75-50-63 mm Stück 75-40-63 mm Stück 75-32-63 mm Stück 75-25-63 mm Stück 90-90-90 mm Stück 90-75-90 mm Stück 90-63-90 mm Stück 90-50-90 mm Stück 90-40-90 mm Stück 90-32-90 mm Stück 90-25-90 mm Stück 90-75-75 mm Stück 90-63-75 mm Stück 90-50-75 mm Stück 90-40-75 mm Stück 90-32-75 mm Stück 90-25-75 mm Stück 110-110-110 mm Stück 110-90-110 mm Stück 110-75-110 mm Stück 110-63-110 mm Stück 110-50-110 mm Stück 110-40-110 mm Stück 110-32-110 mm Stück 110-25-110 mm Stück 110-90-90 mm Stück 110-75-90 mm Stück 110-63-90 mm Stück 110-50-90 mm Stück 110-40-90 mm Stück 110-32-90 mm Stück 110-25-90 mm |  |  |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EIGERFLEX® -T-Schale (ø 76 mm - 126 mm) Set bestehend aus: Zwei ABS-Halbschalen aus sehr widerstandsfähigem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), inkl. Reduktionsringe für die entsprechenden Aussenrohrdurchmesser, Schnellkleber, Entlüftungsstopfen (3 Stk.), Schnellspannklammern (16 Stk.) und einer Packung Polyurethanschaum, passend für: Stück Aussenrohr 76-76-76 mm Stück Aussenrohr 91-91-91 mm Stück Aussenrohr 91-76-91 mm Stück Aussenrohr 91-76-76 mm Stück Aussenrohr 111-111-111 mm Stück Aussenrohr 111-91-111 mm Stück Aussenrohr 111-76-111 mm Stück Aussenrohr 111-76-91 mm Stück Aussenrohr 111-76-76 mm Stück Aussenrohr 111-91-91 mm Stück Aussenrohr 111-76-91 mm Stück Aussenrohr 111-76-76 mm Stück Aussenrohr 126-126-126 mm Stück Aussenrohr 126-111-126 mm Stück Aussenrohr 126-91-126 mm Stück Aussenrohr 126-76-126 mm Stück Aussenrohr 126-111-111 mm Stück Aussenrohr 126-91-111 mm Stück Aussenrohr 126-76-111 mm Stück Aussenrohr 126-91-91 mm Stück Aussenrohr 126-91-76 mm Stück Aussenrohr 126-76-91 mm Stück Aussenrohr 126-76-76 mm Die EIGERFLEX®-Schalen sind frei reduzierbar von ø 76 mm – 126 mm |  |  |
| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
|  |  | EIGERFLEX® -Big-T-Schale (ø 142 mm – 162 mm) Set bestehend aus: Zwei ABS-Halbschalen aus sehr widerstandsfähigem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), inkl. Reduktionsringe für die entsprechenden Aussenrohrdurchmesser, Schnellkleber, Entlüftungsstopfen (3 Stk.), Schnellspannklammern (27 Stk.) und einer Packung Polyurethanschaum, passend für: Stück Aussenrohr 142-142-142 mm Stück Aussenrohr 142-126-142 mm Stück Aussenrohr 142-111-142 mm Stück Aussenrohr 142-91-142 mm Stück Aussenrohr 142-76-142 mm Stück Aussenrohr 142-126-126 mm Stück Aussenrohr 142-111-126 mm Stück Aussenrohr 142-91-126 mm Stück Aussenrohr 142-76-126 mm Stück Aussenrohr 162-162-162 mm Stück Aussenrohr 162-142-162 mm Stück Aussenrohr 162-126-162 mm Stück Aussenrohr 162-111-162 mm Stück Aussenrohr 162-91-162 mm Stück Aussenrohr 162-76-162 mm Stück Aussenrohr 162-142-142 mm Stück Aussenrohr 162-126-142 mm Stück Aussenrohr 162-111-142 mm Stück Aussenrohr 162-91-142 mm Stück Aussenrohr 162-76-142 mm Die EIGERFLEX®-Big-Schalen sind frei reduzierbar von ø 76 mm – 162 mm EIGERFLEX® -I-Schale (ø 76 mm - 126 mm) Set bestehend aus: Zwei ABS-Halbschalen aus sehr widerstandsfähigem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), inkl. Reduktionsringe für die entsprechenden Aussenrohrdurchmesser, Schnellkleber, Entlüftungsstopfen (3 Stk.), Schnellspannklammern (12 Stk.) und einer Packung Polyurethanschaum, passend für: Stück Aussenrohr 76-76 mm Stück Aussenrohr 91-91 mm Stück Aussenrohr 91-76 mm Stück Aussenrohr 111-111 mm Stück Aussenrohr 111-91 mm Stück Aussenrohr 126-126 mm Stück Aussenrohr 126-111 mm Die EIGERFLEX® -Schalen sind frei reduzierbar von ø 76 mm – 126 mm EIGERFLEX® -Big-I-Schale (ø 142 mm – 162 mm) Set bestehend aus: Zwei ABS-Halbschalen aus sehr widerstandsfähigem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), inkl. Reduktionsringe für die entsprechenden Aussenrohrdurchmesser, Schnellkleber, Entlüftungsstopfen (3 Stk.), Schnellspannklammern (22 Stk.) und einer Packung Polyurethanschaum, passend für: Stück Aussenrohr 142-142 mm Stück Aussenrohr 142-126 mm Stück Aussenrohr 162-162 mm Stück Aussenrohr 162-142 mm Die EIGERFLEX®-Big-Schalen sind frei reduzierbar von ø 76 mm – 162 mm EIGERFLEX® -L-Schale (ø 76 mm - 126 mm) Set bestehend aus: Zwei ABS-Halbschalen aus sehr widerstandsfähigem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), inkl. Reduktionsringe für die entsprechenden Aussenrohrdurchmesser, Schnellkleber, Entlüftungsstopfen (3 Stk.), Schnellspannklammern (12 Stk.) und einer Packung Polyurethanschaum, passend für: Stück Aussenrohr 76-76 mm Stück Aussenrohr 91-91 mm Stück Aussenrohr 111-111 mm Stück Aussenrohr 126-126 mm Die EIGERFLEX® -Schalen sind frei reduzierbar von ø 76 mm – 126 mm EIGERFLEX® -Big-L-Schale (ø 142 mm – 162 mm) Set bestehend aus: Zwei ABS-Halbschalen aus sehr widerstandsfähigem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), inkl. Reduktionsringe für die entsprechenden Aussenrohrdurchmesser, Schnellkleber, Entlüftungsstopfen (3 Stk.), Schnellspannklammern (22 Stk.) und einer Packung Polyurethanschaum, passend für: Stück Aussenrohr 142-142 mm Stück Aussenrohr 162-162 mm Die EIGERFLEX®-Big-Schalen sind frei reduzierbar von ø 76 mm – 162 mm |  |  |
| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
|  |  | EIGERFLEX®-Verbindungsmuffen-Set Typ EIGERFLEX®-EIGERFLEX® für Rohre 16 bar, mit Dämmaterial: Schaumpackung aus Polyurethanschaum oder PE-Schaumstoff, bestehend aus: Einem PEH-Muffenrohr (bei Reduziermuffen einseitig reduziert), zwei PE-Schrumpfschläuchen, Schaumpackung aus Polyurethanschaum oder PE-Schaumstoff und einem Schleifband. Verbindungsmuffen-Set EIGERFLEX®-EIGERFLEX® für EIGERFLEX® mit PUR-Schaumpackung, passend zu den Aussenrohrdurchmesser: Stück 76 mm auf 76 mm Stück 91 mm auf 91 mm Stück 91 mm auf 76 mm Stück 111 mm auf 111 mm Stück 111 mm auf 91 mm Stück 126 mm auf 126 mm Stück 126 mm auf 111 mm Stück 142 mm auf 142 mm Stück 142 mm auf 126 mm Stück 162 mm auf 162 mm Stück 162 mm auf 142 mm |  |  |
| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
|  |  | Verbindungsmuffen-Set EIGERFLEX®-EIGERFLEX® für EIGERFLEX® mit PE-Schaumstoff, passend zu Außenrohrdurchmesser: Stück 76 mm auf 76 mm Stück 91 mm auf 91 mm Stück 91 mm auf 76 mm Stück 111 mm auf 111 mm Stück 111 mm auf 91 mm Stück 126 mm auf 126 mm Stück 126 mm auf 111 mm Stück 142 mm auf 142 mm Stück 142 mm auf 126 mm Stück 162 mm auf 162 mm Stück 162 mm auf 142 mm |  |  |
| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
|  |  | EIGERFLEX®-Komponenten zu Frostschutzband Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt, bei Verwendung von nicht vorgeschriebenen Komponenten wird jegliche Haftung abgelehnt. EIGERFLEX® Thermostat UTR 15 Einstellungsbereich –5°C bis +15°C Schaltstrom: 16 A Inkl. Temperaturfühler (Kabellänge 3 m) EIGERFLEX® Anschluss Heizband/Kaltende A-H/K Verbindungsgarnitur zwischen Frostschutzband und Kaltende EIGERFLEX® Endabschluss Heizband EA-H Endabschlussgarnitur zu Frostschutzband EIGERFLEX® Verbindung Heizband/Heizband V-H/H Verbindungsgarnitur zwischen 2 Frostschutzbändern EIGERFLEX® Micro Uni Clip Schrumpf-Set für die Verbindung von 3 Frostschutzbändern (T-Stück). EIGERFLEX®-Komponenten zu Temperaturfühler Abdichtungs-Set zu Temperaturfühler Bestehend aus: Einem Schrumpfband, PE-Schaumstoff und einem Dichtband. für EIGERFLEX®-Dimensionen ( 25/76 und 32/76mm für EIGERFLEX®-Dimensionen ( 40/91 und 75/126mm Die zugehörigen elektrischen Komponenten zu den Frostschutzbändern dürfen nur von einem zugelassenen Elektroinstallateur installiert werden. _____ Arbeitsstunden Elektroinstallateur |  |  |